UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Bahía Blanca

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN

ELECTROMAGNÉTICA SOBRE EL

SER HUMANO

y

Aplicación del Principio Precautorio

G.E.B.I

Grupo de Estudios de Bio-Ingeniería

Resumen Clases de Medioambiente

FRBB - UTN

2

Qué es la Radiación No Ionizante

• Radiación Ionizante: Son las radiaciones que por su frecuencia son

capaces de entregar energía a los átomos de las sustancia como para

desprender un electrón y de esta manera crear un ión.

• Radiación No Ionizante: Son las radiaciones que no poseen la suficiente

energía o sea la capacidad de desprender electrones de los átomos

En el caso de las radiaciones ionizantes las obtenemos en la radiaciones por radioactividad,

rayos gama, radiación ultra violeta lejana y rayos X, etc.

Estas radiaciones producen alteración de la materia en forma directa produciendo daño

genético.

Las radiaciones no ionizantes se encuentran, desde campos de muy baja frecuencia como ser

las líneas de distribución de energía, y toda la gama de comunicaciones desde broadcasting de

radio difusión de AM y FM, hasta las frecuencias de radar, incluídas las de telefonía celular.

Estas producen efectos térmicos por absorción de energía por parte de las diferentes

sustancias y en diferentes grados de absorción.

Figura 1

Una fuente de ondas electromagnéticas, en la cual los dos campos varían alternativamente en

forma simultánea, interactuará con el material biológico de diferentes formas dependiendo de

las veces por segundo en que varían estos campos, es decir la frecuencia de la onda. La

frecuencia simplemente describe el número de veces que el campo varía por segundo y está

Espectro de Ondas Electromagnéticas

Radio AM TV Hornos

Microondas

ELF

Microondas Ondas

mm

Luz visible

Radiaciones Ionizantes

Calor UV Rayos X

(infrarrojo)

Radiofrecuencias

3

asociada a la longitud de onda, que describe la distancia que existe entre una onda y la otra.

Partiendo de los campos estáticos, o sea cero ciclos por segundo o 0 Hertz (Hz), en general

estamos expuestos a un espectro de frecuencias que llegan mas allá de los rayos X, o sea del

orden de 100.000.000.000.000 millones de veces por segundo (1015 Hz), pasando por el resto de

las emisiones como podemos ver el la figura 1.

Además de la longitud de la onda y la frecuencia existe otra característica importante de los

campos electromagnéticos que se denomina “cuánto”, que es la asociación de la energía

electro-magnética a una partícula. Los cuantos de alta energía están asociados a longitudes de

onda pequeñas, es decir, a mayor frecuencia la energía de la onda es mayor y por el contrario

la ondas de menor frecuencia tendrán menor energía cuántica.

Este rango de frecuencias son las comprendidas por arriba de los 1015 Hz o sea del

ultravioleta en adelante. Las segundas, es decir los no ionizantes, pertenecen a las

comprendidas entre cero y frecuencias que incluyen la luz visible. Dentro de las no ionizantes

están comprendidas aquellas en las cuales los fotones no poseen la energía suficiente para

arrancar electrones, y se encuentran en el rango comprendido entre la luz visible y el

infrarrojo lejano.

Que produce las radiaciones No ionizantes

• Efecto Térmico: Cuando el nivel de potencia sobre un cuerpo o elemento capaz de

absorber energía electromagnética, es mayor de 5000μW/cm2 se produce un

incremento de temperatura en un lapso corto de tiempo

• Efecto Biológico: Cuando la energía electromagnética produce modificaciones a nivel

biológico. Niveles > 0.1 μW/cm2

Dentro de este rango, las ondas producen excitaciones electrónicas que ocasionan efectos

fotoquímicos. Por debajo del infrarrojo lejano hasta frecuencias relativamente bajas los

efectos se subdividen en los térmicos y los no térmicos, dependiendo esta subdivisión del nivel

de densidad del campo electromagnético de exposición, es decir, de la cantidad de energía que

recibe la célula. Para los térmicos se genera inducción de corrientes eléctricas que producen

incremento de la temperatura en los tejidos celulares, mientras que para el efecto no térmico,

no existe un conocimiento lo contundentemente adecuado de sus efectos a nivel celular. Esto

último es lo que ha desatado una gran polémica a nivel internacional, donde existen posturas

totalmente encontradas, tanto desde el punto de vista de los niveles aceptables como de las

consecuencias de la exposición esporádica y crónica.

En función de esta problemática, este estudio lo referimos a los efectos producidos por la

radiación no ionizante en el rango de 500 Hz a 300 GHz (300x109 Hz) que comprende el rango

de las radiofrecuencias de comunicaciones y radar.

Las ondas electromagnéticas de radio frecuencia están compuestas por campos, tanto

magnéticos como por campos eléctricos, por lo que la intensidad de radiofrecuencias se

expresa en unidades específicas de cada uno de los componentes. Para el campo eléctrico se

usa la unidad de “Voltios por Metro” [V/m], y por lo general se lo indica como “Intensidad de

Campo Eléctrico”. Para el campo magnético se usa la unidad de “Amperes por Metro” [A/m],

y por lo general se lo denomina “Intensidad del Campo Magnético”.

La unidad SAR no es la adecuada para efectos no térmicos, debido a que es una unidad

específica de absorción de energía para efecto térmico, siendo ésta en función del tipo de

materia expuesta, por lo tanto es función del tamaño del objeto, forma del objeto, propiedades

electromagnéticas de objeto y de la frecuencia del campo electromagnético usado.

4

La transmisión de los impulsos nerviosos, que es la base de la función del sistema nervioso

central, se debe al comportamiento biofísico de la membrana de la célula nerviosa. Esto se

produce especialmente por el transporte de iones a través de las membranas celulares (que no

debe confundirse con la producción de iones por ruptura de enlaces) y el desarrollo de

potenciales eléctricos al atravesarlas. Estos potenciales son producidos principalmente por la

concentración de iones potasio dentro de la célula y de iones sodio en el líquido extracelular;

también existen dentro de la célula altas concentraciones de fosfatos y proteínas que

presentan cargas negativas. Esta propiedad de la membrana celular de intercambio de

proteínas e iones depende en gran medida del campo eléctrico de membrana. Esto ocurre

también con los iones calcio, que como veremos mas adelante existen evidencias de alteración

de este intercambio debido a los campos electromagnéticos no ionizantes de bajo nivel. Es

decir, el organismo vivo posee un mecanismo de función básica que responde a campos

eléctricos, por lo tanto, si éste está sometido a campos externos, se puede alterar de alguna

manera el normal funcionamiento del mismo. Como referencia debemos tener en cuenta que

los teléfonos celulares que se comercializan en el país poseen de 0,45 a 1,5 W/Kgr.

UNIDADES DE MEDIDA

SAR (Specific Absorption Rate) (Unidad utilizada para efecto térmico)

Energía absorbida en la unidad de tiempo por un objeto expuesto a un campo de

energía electromagnética

El SAR es específico y es función de:

• Frecuencia del campo electromagnético

• Tamaño del objeto

• Forma del objeto

• Propiedades electromagnéticas del objeto

DENSIDAD DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (Unidades Utilizadas para Efectos

Biológicos)

Potencia de Radiación Electromagnética por unidad de superficie sobre un plano de

referencia

Unidad:

1 W/m2 = 0,1 mW/cm2 = 100μW/cm2

Otra unidad que caracteriza al campo electromagnético de radio frecuencia es la “Densidad

de Potencia” y es en general la unidad de medición que se usa mas precisamente para un

punto alejado de los elementos de irradiación de la antena, es decir, a varias longitudes de

onda de distancia, lo que se denomina “Campo Lejano”. En este caso se hace necesario

determinar tanto las intensidades del campo eléctrico como del magnético para caracterizar el

ambiente electromagnético en un punto.

[ ]

3

eff

2

eff rms

: Densidad de masa en Kgr/m

: Conductividad efectiva

W/Kgr

2

SAR E

ρ

σ

ρ

σ

=

Watts /metro cuadrado

5

La “Densidad de Potencia” se define como la “Potencia por unidad de Área” [W/m2] o

Watts por metro cuadrado, pero es común el uso de densidades de potencia expresadas en

miliwatts por centímetro cuadrado [mW/cm2], o también en microwatts por centímetro

cuadrado [μW/cm2], siendo equivalentes a 10 W/m2 y 0,001 mW/cm2 respectivamente.

Figura 2

Las antenas de telefonía celular se caracterizan por dividir el área colindante en tres sectores

de 120º, y es por eso que se observa una parrilla triangular, la que tiene sobre cada lateral

montada normalmente dos antenas receptoras y una transmisora, o bien paneles transreceptores

de acuerdo a cada tipo de instalación. Esto se debe a que para ahorro de energía

irradiada, se emite solamente con el sector correspondiente al que se encuentra ubicado el

usuario en ese momento. Estas antenas poseen un diagrama de irradiación particular para

cada tipo de antena, pero en el caso de antenas de telefonía celular, estos diagramas difieren

muy poco para los diferentes fabricantes.

Figura 3

9

Lóbulo principal en

el plano horizontal

Lóbulos de radiación

en el plano vertical

© Ing Nestor H Mata

6

En el diagrama de irradiación de la figura 3, podemos observar que con respecto a la

distribución de energía en el plano horizontal, ésta es de una distribución mas o menos pareja

para un ángulo un poco mayor a 120º. Sin embargo, sobre la vertical la distribución no es

pareja, sino que posee zonas de más radiación que otras, o bien de radiación escasa, a medida

que tomamos un ángulo respecto del plano de radiación máxima, hacia la vertical de la

antena. Esto conforma los denominados lóbulos de irradiación. Estos lóbulos poseen una

intensidad de campos electromagnéticos mayores, que las regiones no cubiertas por ellos.

Figura 4

Un corte con un plano vertical, como se observa en la Fig. 4, nos muestra la distribución de

campos a medida que nos alejamos radialmente de la antena. Por lo tanto, ésto nos dará un

nivel de radiación no uniforme sobre un plano horizontal dado, creando zonas calientes y

zonas frías, es decir, zonas con muy diferente densidad de campo electromagnético.

Figura 5

10 © Ing Nestor H Mata

Dirección de

propagación

Campo Magnético

Campo eléctrico

Transeúnte

habitante habitante

Radiación directa

a través de ventana

7

Debemos plantear realmente qué zonas realmente son afectadas, por lo tanto veremos que

estas serán función de la distancia de la antena, y del diagrama de radiación de la antena.

Puede que un individuo en la terraza de un edificio, que posee instalada una antena, reciba

menos radiación que el de un edificio vecino que es iluminado por uno de los lóbulos

secundarios o bien por el principal. También ocurre algo parecido con un habitante del

edificio vecino el cual es irradiado a través de las ventanas por lóbulos secundarios. Para este

último caso está mucho menos afectado el habitante que vive en el edificio que porta la

antena, debido al cemento armado de las losas de los distintos pisos, no obstante puede estar

irradiado por reflexiones, en los edificios vecinos, de energía electromagnética proveniente de

la antena. Incluso un individuo a nivel del piso, puede estar iluminado por un lóbulo lateral en

mayor medida que el que se encuentra en la terraza del edificio, dependiendo de la ubicación.

Figura 6

Por otra parte, debido a que la radiación de la antena llega en forma directa o mediante

reflexiones en distintos puntos, existen puntos de mayor radiación cuando los caminos

recorridos son coincidentes con múltiplos de longitud de la onda correspondiente a la

frecuencia de emisión. Por ejemplo a una frecuencia de 1900 MHz la longitud de onda

correspondiente es de 15,7 cm, por lo tanto corriéndose un receptor un cuarto de longitud, o

sea prácticamente 4 cm, se puede producir la cancelación de la señal. Esto da origen a puntos

calientes, intermedios o fríos dependiendo de la ubicación relativa del receptor o medidor

intensidad de campos electromagnéticos, como los empleados para hacer las mediciones de

densidad de campo, por lo tanto la recepción o la medición puede adolecer de errores. En la

figura 6 b, se puede apreciar como se produce una concentración de densidad de potencia

debido a refecciones en los edificios que es mayor que la de una iluminación directa. Esta

12

c 300.000Km / s 15,7cm

f 1.900MHz

λ = = =

Composición de Campos Eléctricos en un punto

© Ing Nestor H Mata

Sustracción de campos

Suma de Campos

8

modelación corresponde a Modelación de distribución de campo electromgnéticoAntena en

05, Ernst Grein Strasse - Salzburg - Austria

Figura 6 b

Un aspecto que se ha tenido en cuenta para la simulación realizada por el Instituto de

Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) de Estados Unidos, es idear un ovoide homogéneo

de 180 x 45 cm, para hacer los cálculos de la cantidad de energía absorbida por este cuerpo, a

los efectos de calcular el incremento térmico, y de esa manera establecer un límite en cuanto

al nivel de exposición. Como se ve en las gráficas de la figura 7, la absorción de energía es muy

diferente para los distintos tejidos, ya sea grasa, músculo, hueso, etc. Por otra parte como se

aprecia en la figura, también hay mayor absorción para campos magnéticos, mientras que es

bajo para los campos eléctricos en baja frecuencia, produciéndose la inversa en las altas

frecuencias. Es por ésto que los estudios de baja frecuencia se encaran midiendo el campo

magnético, y en altas frecuencias el campo eléctrico es el que debemos estudiar.

Figura 7

13

Modelación de la absorción de tejidos vivos

Frecuencia en Hz

Permitividad (F/m)

Conductividad(S/m)

Para tejido graso

Permitividad (F/m)

Conductividad(S/m)

Frecuencia en Hz

Para tejido muscular

Modelación válida para efecto térmico

Conductividad(S/m)

Permitividad (F/m)

Conductividad(S/m)

Permitividad (F/m)

Ovoide de 180x45 cm

© Ing Nestor H Mata

x 0,1 μW/cm2

9

Este mismo estudio, es realizado para distintos tipos de polarización, ya sea campo eléctrico

vertical, u horizontal. Como se observa en la figura 8 existe una frecuencia específica donde se

produce un pico en el nivel de absorción de energía y que es cercano a los 100 MHz, pero ésto

Figura 8

no es válido en general, ya que dicho pico es debido a la modelación de un ovoide de 180 cm,

por lo tanto éste es un efecto de resonancia de la dimensión del ovoide en el plano vertical.

Si consideramos las distintas cavidades que conforma el cuerpo humano, tendremos por

ejemplo la cavidad craneal, en cuyo caso la frecuencia del pico de absorción caería en la

frecuencia de 1900 MHz y que es la que corresponde a GSM.

Figura 9

También es cierto que en general la penetración de la radio frecuencia en los cuerpos

disminuye con el incremento de la frecuencia, como se puede observar en la figura. Ésto es la

14

Frecuencia en MHz

Para una densidad de

radiación electromagnética

de 1 mW/cm2

SAR promedio para un modelo

de cuerpo humano de forma ovoide

Ovoide de 180x45 cm

© Ing Nestor H Mata

15

Penetración en los cuerpos de la RF

Frecuencia en MHz

Profundidad de tejido en cm

© Ing Nestor H Mata

10

capacidad de una radiofrecuencia de atravesar un cierto espesor de materia, siendo esta

penetración una función específica del tipo de material de que se trate.

Figura 10

En la Fig. 10 se demuestra cómo varía la absorción de energía por parte de la materia gris

cerebral, en función de la frecuencia, si ésto lo asociamos a la resonancia de la cavidad

cerebral para los campos eléctricos verticales, podemos deducir que una de las partes mas

afectadas por la radiación de GSM es el cerebro humano. Otro tanto debemos considerar

para las emisiones de WLand inalámbricas, o sea WiFi que tanto están en boga actualmente, y

como se puede observar es mayor la absorción por parte de la materia gris cerebral.

Figura 12

16

Absorción de energía electromagnética por el Tejido Cerebral

Compilation of the Dielectric Properties of Body Tisues at RF and Microwave Frequencies -

Physics of Medicine and Biology, Vol 41 Nº 11 pag 2231 a 2293 – Año 1996

© Ing Nestor H Mata

GSM

17

Penetración de la energía electromagnética de un teléfono

celular en el cráneo humano.

Tomado del trabajo del Dr. Om Gandhi – Universidad de UTAH – año 1996, en su estudio

para definir la gran diferencia de la profundidad de penetración en el cráneo entre adultos y

niños

Cráneo de adulto Cráneo de niño de 10 años Cráneo de niño de 5 años

© Ing Nestor H Mata

11

Otro aspecto es el desarrollado en este trabajo del DR Om Gandhi, que como se puede

apreciar, es mucho mayor la penetración de la radiación electromagnética en el cerebro de un

niño que en el de un adulto. Esto se debe a que la consistencia del hueso craneal es menor en

un niño que en un adulto. Este trabajo fue tomado por las autoridades de Gran Bretaña,

asociado al efecto sobre el ADN de las ondas electromagnéticas, y al hecho que en el ser

humano hay modificaciones biológicas estructurales en los primeros años de vida, para

recomendar la prohibición el uso de celulares a menores de 15 años.

Estudios de Efectos Biológicos

• Los primeros efectos biológicos registrados provienen de los casos de cáncer y

trastornos neurológicos en operadores de estaciones de RADAR en la guerra de Corea

y operadores de estaciones de alerta temprana en Polonia

Durante el conflicto de la guerra de Corea, se encontró que entre los operadores de radar

comenzó a incrementarse en forma notable los casos de cáncer. Esto mismo ocurrió con los

operadores de las estaciones de alerta del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Estos

operadores estuvieron expuestos a radiación crónica durante períodos prolongados de tiempo,

aunque los niveles de radiación eran relativamente bajos.

Los primeros trabajos de investigación que daban un alerta sobre las posibles implicancias de

la radiación electromagnética no ionizante data de 1982 realizados por el Dr. William Ross

Adey “Tissue Interaction with Nonionizing Electromagnetic Fields” y que fueron publicados

recién en enero de 1991 por "The American Planning Association", en el cual se destacan los

siguientes resultados:

Nivel Efecto

0.01μW/cm2

0.03μW/cm2

0.05μW/cm2

4 μW/cm2

10 μW/cm2

28 μW/cm2

Altera/incrementa la permeabilidad de la barrera

sanguínea cerebral

Incrementa los niveles de aminas en el cerebro

Disminuye la cuenta de esperma masculino

Efectos neuroendocrinos

Efectos genéticos

Efectos paragenéticos ( efectos causantes de tumores)

Tabla 1

El Dr William Ross Adey, fue el primero en realizar un estudio sistemático de los efectos de

las radiaciones de bajo nivel, en forma experimental. Los hallazgos de Adey muestran que en

niveles debajo del microvatio por cm cuadrado, ya empiezan a aparecer efectos biológicos.

Aunque parezca mentira, estos trabajos recién fueron publicados una década después de

realizados, y fue el disparador de las investigaciones relacionadas con las emisiones

electromagnéticas de bajo nivel.

12

Tabla 2

En estos trabajos se puede apreciar que los niveles de radiación se encuentran en el orden de

mil a diez mil veces menores de los umbrales establecidos para el efecto térmico.

Tabla 3

20

Trabajos más significativos

Magras &

Xenos 1997

Infertilidad irreversible en ratones después

de cinco generaciones de exposición de

señales proveniente de una torre de telefonía

celular

0.168 a

1.053

μW/cm2

Afectación en niños de edad escolar en la Chiang, 1989

disminución de la reacción visual y

afectación de memoria

4 - 10

μW/cm2

Latvia

Kolodynski

1996

Afectación en niños de edad escolar en la

memoria, funciones motoras, y atención

0.16 μW/cm2

Von Klitzing

1995

Las ondas cerebrales en un EEG son

alteradas por señales de teléfonos celulares

0.1μW/cm2

(0.001W/Kg)

Trabajo

Publicado

Reporte de Efectos Biológicos

de la Radiación Electromagnética

Densidad de

Potencia

© Ing Nestor H Mata

21

Belokrinitskiy,

1982

10 - 25 Cambios en el Hipocampo del cerebro

μW/cm2

Dumanski,

1974

Deterioro de la actividad del sistema

nervioso

5 – 10

μW/cm2

Efectos directos de la radiación de RF sobre D’Inzeo, 1988

los canales de iones en las células / apertura

de los canales de acetilcolina

2.0 – 4.0

μW/cm2

Incremento al doble de los casos de Dolk, 1997

Leucemia en adultos para exposición de

radiaciones de AM-FM

1.3 – 5.7

μW/cm2

Incremento al doble de los casos de Hocking, 1996

Leucemia para exposición de radiaciones de

AM-FM

0.2 – 8

μW/cm2

Selvin et al.

1992

“Sutra Tower Study” Estudio estadistico de

casos de Leucemia dentro del radio de

radiación de antena de televición digital

0.5 a 10

μW/cm2

© Ing Nestor H Mata

13

Tabla 4

Tabla 5

22

Tice – Hook

1999

Aplicación de 24 horas de exposición a la

irradiación. Daño evidente, por formaciones

de micro núcleos en las células sanguíneas

cuando la condición normal es de un

núcleo simple.

0.8 – 4.0

μW/cm2

Mark Pinsky

1995

Las células cancerosas crecen y se reproducen

más rápidamente cuando se las

expone a campos electromagnéticos

0.8 – 10.0

μW/cm2

Neil Cherry

2000

Disminución de la secreción de la

hormona“melatonina”

0.4 – 8.0

μW/cm2

Maes – Collier

1996

Incremento de las propiedades promotoras

de cáncer del mitomycin-C.

0.6 – 2.9

μW/cm2

Salford

1997

Apertura d 0,25 e la barrera sanguínea cerebral

μW/cm2

H. Lai - J. Singh

1996

2 - 7 Observación de ruptura del ADN

μW/cm2

© Ing Nestor H Mata

23

Salford

1993

Cambios Patológicos en la barrera

sanguínea cerebral

120

μW/cm2

Navakatikian

1994

Disminución del 26% en la secreción de

insulina

100

μW/cm2

Elekes

1996

Cambios en las funciones del sistema

inmunológico

100

μW/cm2

Mann

1996

Reducción en un 18% del sueño REM

( Afecta las funciones de memoria y

aprendizaje)

50

μW/cm2

Veyret

1991

Efectos sobre el sistema inmunológico

Elevación de la cuenta de PFC (Producción

de células anticuerpos)

30

μW/cm2

Roti Roti

1999

Ruptura en la barrera de la transferencia

sanguínea en el cerebro humano

0.4 – 4.0

μW/cm2

© Ing Nestor H Mata

14

El Dr Neil Cherry, de Lincoln University, Canterbury, New Zealand, (Julio, 2000) estudió la

disminución de la secreción de la hormona “melatonina” por la glándula pineal cuando el

cerebro se encuentra sometido a radiación de campos electromagnéticos de bajo nivel. La

glándula pineal, es un órgano ubicado en el centro del cerebro, que convierte la serotonina en

melatonina.

Figura 13

Estas secreciones varían durante las horas diurnas y nocturnas. Durante el día hay una mayor

secreción de serotonina mientras que en la noche aumenta la secreción de melatonina. La

melatonina es una parte vital del sistema bioquímico del cuerpo humano que trabaja sobre el

sueño, el aprendizaje, y un barredor de los radicales libres en todas las células y por lo tanto

un potente antioxidante con propiedades anticancerígenas y antifatiga. La melatonina, activa

las funciones de muchas hormonas y ayuda a mantener el sistema inmunológico del sistema de

salud y la protección antiviral.

Otra evidencia del daño que puede producir la irradiación electromagnética, está dada por el

trabajo del Dr. Ph.D. Leif Salford de 1994, y que fue ratificado en 1999 por el Dr. Ph. D.

Joseph Roti Roti de la Universidad de Washington en Saint Louis Mo., en cuanto a la ruptura

en la barrera de la transferencia sanguínea en el cerebro humano.

Esto último, es el proceso que permite filtrar la sangre en el cerebro, pero que bloquea a los

compuestos químicos para que no alcancen el tejido sensitivo de aquel.

La ruptura de la barrera cerebral se produce a muy bajos niveles de irradiación (0.4

μW/cm2), a frecuencias del orden de hasta 2 GHz cercanas a las usadas en telefonía PCS y

GSM

Este fenómeno permitiría el pasaje de sustancias químicas cancerígenas al cerebro, como ser

el tabaco, pesticidas, polución ambiental o algunos fármacos que son normalmente inocuos

cuando esta barrera actúa naturalmente.

15

Figura 14

En el caso de la figura 14 se puede apreciar el efecto cometa, que es típico en el caso de

exposición de un elemento de ADN simple a radiación ionizante, cuando se expone en forma

crónica un elemento de ADN simple a una radiación de nivel equivalente al de un teléfono

celular estándar durante 2 horas. La frecuencia utilizada es la de las comunicaciones

inalámbricas de teléfonos inalámbricos y de WiFi de computadoras.

Figura 15

27

Efectos de la Radiación de telefonía celular sobre el ADN

Dr Henry Lai at the Bioelectromagnetics Research Laboratory,

University of Washington in Seattle – 1998 –

Para niveles de radiación de 2 a 7 μW/cm2

Toma de control para

un elemento de ADN

simple

Elemento de ADN simple

expuesto a una radiación

de rayos X después de

25.6 Rad

Elemento de ADN simple

que muestra los efectos

de la radiación de

microondas para un

período de 2 horas a una

frecuencia de 2,45 GHz

con nivel SAR 0,6W/Kgr

© Ing Nestor H Mata

28 © Ing Nestor H Mata

Daño a células nerviosas en el cerebro de ratas expuestos a radiación

de microondas proveniente de telefonía móvil en GSM

L.G.Salford et Al. – Enviromental Health Perspective – Vol 111 Nº 7 – June 2003

Corte transversal del cerebro de rata

a) No expuesto b) Expuesto

Ruptura de las estructura nerviosa del hipotálamo

16

En la figura superior A, que presenta la sección transversal de la parte central del cerebro, de

una rata no expuesta a la radiación, que fue tomada como elemento de control, y en la figura

B el de la rata expuesta, ambas marcadas con tintura para albúmina, las cuales se puede

observar con color amorronado. En la figura A se puede apreciar en la parte inferior del

cerebro (El hipotálamo), en el estado normal. En la figura B superior, la albúmina es visible

en pequeñas cavidades múltiples, que representan la perdida de muchos vasos.

En las fotos inferiores se observa la microfotografía de la sección del cerebro de las ratas

teñidas con cresil violeta, siendo la A la no expuesta y la B la expuesta a radiación de RF. En

la A se observa una fila definida de células nerviosas de la banda de células piramidales del

hipocampo; una cantidad normal de células nerviosas (células largas) con inserción de células

nerviosas negras, también llamadas neurones oscuros. En la B se observa un agrupamiento

desordenado de las células nerviosas y neurones oscuros.

En el gráfico de la figura se puede observar la ocurrencia de los casos en función de la energía

de exposición, neurones oscuros. Como se puede observar, los niveles de radiación son

inferiores a los emitidos por un teléfono celular estándar.

Si nos detenemos a observar la figura 16 podemos ver, que dentro de las células nerviosas

existe una polarización en estado normal como podemos observar en la gráfica de la

izquierda. Cuando la célula es expuesta a un campo eléctrico, la distribución de carga normal

es alterada, como se observa en la gráfica de la derecha.

El sistema neurotransmisor inicia una orden proveniente de una neurona que transmite a

través del axón el disparador eléctrico, que se transmite a través de la ramificación nerviosa

correspondiente. Esta acción se denomina sinapsis y consiste en que en el extremo del axón se

produce una alteración química que genera un ión calcio, este ión transmite el impuso

eléctrico a través de la ranura sináptica, para lograr el impulso que después transmite el

sistema nervioso con el intercambio iónico entre iones sodio y potasio.

La cocaina por ejemplo bloquea este efecto, logrando con ello reducir las sensaciones de dolor.

En el caso de las radiaciones de RF de bajo nivel se ha experimentado un resultado inverso, lo

que conlleva una disminución del umbral del dolor. Esto traería como consecuencias que una

persona se sienta molesta y con un estado gripal. Este fenómeno lo han experimentado un

gran número de efectivos militares que estuvieron en actividades en la Guerra del Golfo. A

esta enfermedad se la denominó Fibromialgia, y que en Estados Unidos solamente existen mas

de 12 millones de casos. Si bien esta enfermedad está en proceso de estudio para determinar

cuáles son sus orígenes, uno de las teorías es que es producto del fenómeno indicado.

17

Figura 16

Figura 17

En la figura 17 se encuentra un caso de experimentación con seres vivos. Este es un caso

patente de ocultamiento de información, ya que la empresa de telecomunicaciones Telstra, no

permitió la publicación oficial del mismo, aunque fue difundido en forma extraoficial.

Además es doblemente pernicioso, dado que quien supervisó el trabajo, el Dr. Michael

Repacholi, en ese momento era el Director del “Proyecto EMF” de la Organización Mundial

de la Salud, que se encuentra estudiando los efectos biológicos de las radiaciones

electromagnéticas de bajo nivel desde 1996, y que hasta la fecha no se ha expedido.

29

Dirección del

Flujo del impulso Terminal

pre

sinapsis

Receptores

pos-sinapsis

Terminal pos-sinapsis

Receptores

pre-sinapsis

Vesícula conteniendo neurotransmisores

membrana

pre-sinapsis

Ranura sináptica

Efectos del campo eléctrico en la generación del Ion Calcio

en la función neurotransmisora

© Ing Nestor H Mata

30

Efectos de la radiación crónica sobre animales vivos

El experimento realizado por científicos en el

Royal Adelaide Hospital (Australia) en 1997

para 200 ratones de laboratorio, en los cuales

previamente se les indujo células cancerosa,

para luego exponer 100 de ellos a ondas MW

semejantes a las irradiadas por una antena

celular en GSM a razón de 30 minutos dos

veces por día durante 18 meses.

En un estudio comparativo con el grupo igual

de ratones inyectados y no expuestos se

encontró que los casos de muerte por cáncer

se duplicó.

Este estudio fue supervisado por el Dr Mike

Repacholi y con fondos de la compañía de

telecomunicaciones australiana Telstra.

© Ing Nestor H Mata

18

Estudios Estadísticos

Los estudios estadísticos son los de mayor peso ya que son difíciles de refutar, pero aún así

han sido atacados tratando de desprestigiarlos restándole validez, argumentando que no se

consideraron otros aspectos ambientales que podrían haber causado los mismos resultados.

• Selvin et al. (1992) de la recopilación estadística de los casos de leucemia ocurridos en

la Ciudad de los Ángeles, California, para menores de 21 años, “Sutra Tower Study”

• Estudio estadístico sobre casos de tumor cerebral en la región de Örebro, Suecia sobre

1617 pacientes de edades entre 20 a 80 años de ambos sexos, contra un muestreo entre

control de 1470 personas. (Año 1999) Dicho estudio comprende un período de

exposición de 10 años desde las primeras instalaciones de teléfonos del sistema GSM.

Este estudio arroja una probabilidad estadística de obtener un tumor cerebral de tipo

“neurinoma acústico” en un 60 % para usos de mas de 2 horas diarias del teléfono

celular.

• Estudio estadístico sobre casos de tumor cerebral “Realizado por la Swdish National

Institute for Working Life”, Suecia (Marzo de 2006) sobre 905 pacientes de edades

entre 20 a 80 años de ambos sexos, contra un muestreo de control de 1130 personas.

Dicho estudio comprende un período de exposición de 10 años para instalaciones de

teléfonos del sistema GSM. En este estudio de los 905 casos con tumor cerebral, 85

usaron el teléfono asiduamente. Este estudio arroja una probabilidad estadística de

obtener un tumor cerebral de tipo “neurinoma acústico” en un 240 % para uso

acumulativo de 2000 horas del teléfono celular durante ese período.

El “Interpone Proyect” es el mayor esfuerzo internacional para la investigación del posible

riesgo de tumor por el uso asociado de telefonía celular, en el cual participan científicos de

trece países. Los resultados de los estudios que fueron realizados por los grupos científicos,

fueron manipulados por la prensa pagada por las empresas de telefonía celular, para bajar los

índices de incidencia a valores despreciables.

Este método consiste en cambiar los umbrales de comparación desde donde se toma la

muestra para determinar el porcentaje de incidencia. Por ejemplo se podría bajar la

incidencia del cáncer del fumador, si tomo como el fumador habitual a aquel que fuma un

cigarrillo por semana, para tomar las estadísticas de incidencia.

Para el caso de los estudios del “Interpone Proyect” se toma por parte de algunos estudios

subvencionados por las empresas telefónicas, definen al uso habitual como del uso de una vez

por semana.

En la gráfica de la figura 18 se puede apreciar perfectamente cómo influye en los resultados

de los estudios científicos, el hecho de que se recibiera subsidio proveniente de empresas de

telecomunicaciones, comparativamente con las que recibieron fondos de otras fuentes de

financiamiento, que por lo general son de origen estatal. Los casos indicados con los rombos

azules, pertenecen a investigaciones cuyos fondos provienen del estado o propios de las

universidades. Mientras que los cuadrados rojos indican aquellos que fueron subvencionados

por empresas del sector de telecomunicaciones. La línea central vertical indica la el umbral de

no incidencia. La línea horizontal negra divide la zona superior de significación estadística de

los datos manejados, mientras que por debajo indica una zona de significado estadístico de

baja confidencialidad.

19

Figura 18

“Sutra Tower Study”

En el área de la Ciudad de San Francisco existe una torre de transmisión de Televisión Digital

de 300 metros de altura, que a su vez se encuentra sobre una colina de 276, metros lo que hace

un total de 576 m; Los elementos activos se encuentran a 520 m. Posee un diagrama de

irradiación lineal para la emisión de TV Digital de alta frecuencia (UHF). Frecuencia de la

banda de 800 MHz.

Figura 19

37

Ubicación de

la torre

© Ing Nestor H Mata

20

El estudio consiste en la comparación de la situación geográfica de casos de leucemia

perfectamente documentados, y el diagrama de radiación producida por las emisiones de la

torre de televisión digital.

Este es un estudio estadístico correspondiente a emisiones con modulación digital, que difieren

de las actuales en nuestro país que son con modulación analógica y de menor frecuencia.

Las zonas indicadas, en la figura 19 en verde o blanco, son de parques mientras que la

indicada por color amarillo es una zona densamente poblada.

Figura 20

Las cruces indican los casos de leucemia detectados en menores de 19 años, de acuerdo a la

ubicación de los casos, en el lugar de residencia habitual.

En la figura 21 se puede observar la superposición del diagrama de intensidad de radiación

producida por la antena, superpuesto con la indicación de los casos de cáncer. Como es

notorio en la zona de mayor intensidad de radiación de la antena, se encuentran la mayor

densidad de casos, caso contrario que en la zona de mínima intensidad de radiación de la

antena.

Figura 21

38

Torre

SUTRA

Plano de la Península de San Francisco U.S.A.

con distribución de casos de leucemia

© Ing Nestor H Mata

21

Como podemos apreciar, en la figura 22, la distribución de la densidad de potencia en función

de la distancia a la torre, ya después de l Km. de distancia, se encuentra por debajo del un

μW/cm2. Sin embargo si volvemos a la figura anterior, encontramos incidencia de casos de

cáncer hasta mas allá de los 10 Km. Donde el nivel es de tan solo 0,1 micro vatio por cm.

cuadrado.

Figura 22

Figura 23

En la figura 23, se hace evidente, que existe prácticamente una coincidencia entre las curvas

de numerosos caso de cáncer con la de intensidad del campo electromagnético.

Estudio estadístico de casos de cáncer en NAILA (Alemania)

• Estudio solicitado por el Presidente de la Oficina Federal del Estado Wolfram König

(Agencia Federal Alemana de protección contra las radiaciones) a todos los médicos de

Alemania para que colaboraran activamente en la investigación de los riesgos causados

por radiaciones de telefonía móvil, tomando como referencia los casos de cáncer. Se

tomó una base de datos que se obtuvo de los historiales médicos de pacientes que

enfermaron entre 1994 y 2004, en un número aproximado de 1000 casos en la

población de Naila, en la Baviera Alemana dentro de la Selva de Franconia. Durante el

estudio no se recibió apoyo financiero de ninguna índole.

El resultado del estudio demostró que la probabilidad de que se produjeran nuevos

casos de cáncer, fue mayor para la población residente en un área menor a los 400

22

metros alrededor de las antenas de telefonía móvil que venían emitiendo desde 1993, en

comparación de la población que habitaba a más de los 400 metros. Por otro lado se

comprobó que la población afectada era 8 años más joven en promedio.

Concluyendo que las personas que viven en un radio alrededor de las antenas en un

período de cinco años (1999 a 2004), tienen una probabilidad de padecer cáncer que se

triplica, con respecto al área externa a los 400 mts. Para la comparación vemos en el

plano 1 la ubicación esquemática de las antenas y del área demarcada

Plano 1: Plano esquemático de ubicación de las antenas en Naila

Para la comparación de resultados fueron definidas un área interna y otra externa fueron

definidas. El área interna fue el interior de la distancia de 400 metros a la antena. El área

externa fue la distancia mayor de 400 metros a la antena. La distancia promedio de las calles

inspeccionadas en la zona interior o zona cercana (zona inferior a los 400 m.) fue de 266 m. y

en la zona exterior o zona alejada (zona superior a los 400 m) de 1076 m.

En el período de 1994 hasta 2004 se obtuvo lo siguiente:

Como hipótesis nula se planteó que la distancia física a las antenas no tiene efectos en el

número de casos de cáncer en la población seleccionada, es decir que el grupo que vive más

cerca y el que vive a más de 400 m. de la antena tienen la misma probabilidad de desarrollar

un cáncer.

Tabla 6: Número de pacientes con cáncer y sin cáncer en el período de 1994 al 1999.

Período (1994-1999) área interior área exterior total

cifras de pacientes

nuevos casos de cáncer 18 16 34

sin cáncer 302 631 933

Total 320 647 967

23

Como se puede deducir en función del número de habitantes de cada área, la incidencia es

notablemente mayor en el área cercana a la antena.

0 5

10

15

20

25

30

35

40

45

cantidad

de casos

de cáncer

totales

población

de Naila

zona

cercana

zona

alejada

Tabla 7: Cantidad de nuevos enfermos de cáncer desde 1999 hasta el 2004 ajustados para

la edad y el sexo calculados para 5000 pacientes por año.

La primera columna corresponde al promedio de casos en toda el área poblacional de la zona

de Naila, la segunda columna corresponde al promedio de casos en la población de la ciudad,

la tercera columna corresponde al promedio de casos en la zona cercana a la antena, mientras

que la cuarta columna corresponde al promedio de la zona mas allá de los cuatrocientos

metros.

A pesar de una posible subestimación, el número de nuevos casos de cáncer en el área interior

es mayor que el esperado respecto al registro total de casos, que representa a una población

expuesta en general a las radiaciones. El grupo que había vivido en el área interior durante

los últimos cinco años dentro de una distancia de 400 metros de las antenas emisoras tiene un

riesgo dos veces mayor de contraer cáncer que la media de la población. El riesgo relativo de

padecer un cáncer en la zona interior es 1,7 veces la del registro de cáncer de Saarland.

Caso Estudio de radiación sobre escuela Nº 63 Bahía Blanca

• Antena de Telecom Personal con potencia instalada de 16 W (Vatios) en la frecuencia

de 1930 a 1990 MHz

• Distancia mas cercana desde el mástil 30 mts

• Diagrama de radiación de antena sectorizado de 60 º

• Diagrama de irradiación vertical con lóbulos múltiples

• Radiación de potencia máxima por sector de 9 W (Vatios)

• Altura de la antena 43 mts.

Este estudio teórico fue realizado por el GEBI de la Fac. Reg Bahía Blanca de la UTN, en

diciembre del año 2000, a partir de los datos suministrados por la firma Telecom. Personal,

que también cubrió los gastos de este estudio. Se debe destacar que la empresa no solo no

objeto el estudio, sino que lo catalogó como impecable.

24

Figura 24

( )

log 1 0 dB ( ) ( ) . 103

10.

, ,

4

az in

s

s

P G G

S r

h h r

tg

φ θ

φ θ

π

θ

− ⎡ ⎛ + + ⎞⎤

⎢ ⎜ ⎟⎥

= ⎢⎣ ⎝ ⎠⎥⎦

⎛ ⎞

⎜ + ⎟

⎝ ⎠

Potencia máxima por cada canal 10 Watts

Ganancia de antena a φ = 0 +16 dB

Pérdida en cable coaxial -2.5 dB

Pérdida en duplexer -6.5 dB

Cantidad de canales 16

Cantidad de antenas anguladas a 120º 3

Ángulo de inclinación de antenas 0º

En la figura 24 se muestra el esquema utilizado para el cálculo teórico. Se tomó para el mismo

el plano horizontal de emisión coincidente con el lóbulo principal de radiación de la antena.

Figura 25

θ

φ

h

rs

Plano

horizontal

radiado

Punto de

emisión

Ángulo

inclinación

Máxima

radiación

φ = 0º

Altura desde

plano

radiado

Plano de

emisión

θ = 0º

r

25

A partir de ello se desarrolló el algoritmo que determina la densidad de campo

electromagnético sobre el plano de incidencia a un metro del suelo, por ser dicho plano el

promedio de altura de la población del caso de estudio. Con ésto, en forma incremental se

fueron calculando las densidades de potencia en la zona.

En la figura 25 se observa el resultado gráfico de la aplicación del algoritmo de cálculo, donde

se representa la densidad de potencia para un sector de 120º y hasta la distancia de 100 mts.

En dicho gráfico que se calculó para una potencia de 16 W, se demuestra que los picos de

densidad pueden llegar a 4,7 micro vatios por centímetro cuadrado, sobre un plano de

incidencia a 1 metro del suelo, a una distancia de 70 metros de distancia de la torre.

Figura 26

Como se puede observar en la figura 26, de acuerdo con las cotas indicadas, los lóbulos

verticales dan una mayor incidencia sobre el sector comprendido por el edificio de la EGB3.

Es de remarcar que desde el 2001 a la fecha se han registrado dos muertes por cáncer en

alumnos que concurrían a la EGB 3, y otra muerte de una joven que vivía en la adyacencia de

este local.

Figura 27

N

EGB 1 y 2

EGB 3

Mástil

Antena

μW/cm2

cm

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

x 10

-3

-5 0 5

x 10

4

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

x 10

4 μW/cm2

cm

26

En la figura 27, se observa el diagrama de distribución de nivel de densidad electromagnética

para un radio de 500 metros desde la antena sobre un plano a 2 mts. (Para potencia de

emisión teórica de 16 Vatios). En este caso debe tenerse en cuenta que los niveles de radiación

llegan hasta mas allá de los 500 mts. Con una densidad por arriba de un micro vatio por

centímetro cuadrado.

Gráfico 1

En el gráfico 1 se observan las mediciones reales realizadas por técnicos de la empresa

Telecom Personal para una potencia real de 9 vatios de emisión. Esta medición fue la

realizada por personal de Telecom Personal, para lo cual utilizó un medidor Marca Wendel &

Goltermann, modelo EMR 300, certificado. Este medidor fue colocado en un aula del EGB3,

en forma estática y se lanzo una medición de muestras cada 400mSeg, con ochocientas

muestras en forma continua. La ubicación donde se colocó el medidor fue elegida por el

personal de la empresa.

Gráfico 2

Medición estática en 3º Ciclo EGB

0

0,00002

0,00004

0,00006

0,00008

0,0001

0,00012

0,00014

0,00016

1 22 43 64 85 106 127 148 169 190 211 232 253 274 295 316 337 358 379 400 421 442 463 484 505 526 547 568 589 610 631 652 673 694 715 736 757 778 799 820 841 862 883

Cantidad de mediciones de 400mseg.

mW/cm2

Serie1

Gráfica 8

Medición espacial en 3º ciclo EGB

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

1 37 73 109 145 181 217 253 289 325 361 397 433 469 505 541 577 613 649 685 721 757 793 829 865 901 937 973

Cantidad de mediciones de 400mseg.

mw/cm2

Serie1

Gráfica 9

2,76 μW/cm2

27

En el Gráfico 2 se puede observar la medición espacial. En este caso la medición fue realizada

por el GEBI a continuación de la medición de Telecom Personal, pero con la modalidad de

que el equipo no se colocó en un punto estático, sino que se hizo recorriendo un aula

determinada durante las 800 lecturas automáticas con intervalos de 400 mSeg. Como se

puede observar, existe un orden de magnitud en las lecturas.

Gráfica 3

Esto se debe a que de esta manera se toma las lecturas en forma aleatoria, por lo tanto se

consideran por igual puntos calientes o puntos fríos.

Debe tenerse en consideración que después de cinco años de operación de dicha torre, el

resultado para el caso de la sección EGB3, es un registro de dos casos de muerte por cáncer

entre los alumnos que concurrieron a esa escuela.

En el gráfico 3 se observa la medición espacial realizada por el GEBI dentro del sector de

EGB3. En este caso se realizó la lectura en forma aleatoria, y los niveles son inferiores

comparados con el caso del aula del EGB·3, Esto se debe a que se encuentra en una zona de

menor radiación por una parte, y por otra el edificio de EGB·1/2 posee tejidos metálicos

ornamentales en sus ventanas y techo de cemento armado, por lo tanto se encuentra protegido

para las radiaciones electromagnéticas, ya que se estaría conformando una seudo jaula de

Faraday.

En la gráfica 4 se observa la medición realizada para la emisión de un teléfono celular. Esta

medición corresponde a la de la densidad de campo electromagnético proveniente de un

teléfono móvil, a una distancia de 60 centímetros. El pico que llega a 9mW/cm2 (9.000

μW/cm2) en el instante de encendido del teléfono, y entre 3 y 4 mW/cm2 (3.000 a 4.000

μW/cm2) durante la comunicación. Este nivel está fuera de toda norma ya que según la

Resolución del Ministerio de Salud 202/95, establece un umbral de 965 μW/cm2 para un

período máximo de 6 minutos ( Efecto Térmico).

Medición espacial en 1º y 2º Ciclo EGB

0

0,00005

0,0001

0,00015

0,0002

0,00025

0,0003

0,00035

0,0004

0,00045

0,0005

1 25 49 73 97 121 145 169 193 217 241 265 289 313 337 361 385 409 433 457 481 505 529 553 577 601 625 649 673 697 721 745 769 793 817 841 865 889

Cantidad de mediciones de 400mseg.

mW/cm2

Serie1

Gráfica 12

28

Gráfica 4

Antecedentes Internacionales de Niveles de Densidad Permitidos

La FCC de Estados Unidos permite un límite, que se calcula de acuerdo al procedimiento

indicado en el Boletín Nº 65 /97 de la Oficina de Ingeniería y Tecnología del FCC (OET

Bulletin 65 –August 1997), dado por

2

admisible

S f mW/cm

300

= ⎡⎣ ⎤⎦

para frecuencias hasta 1500MHz, estableciendo para el rango de 1500 a 100.000 MHz un

valor fijo de 5 mW/cm2, el cual es mas alto que el admisible de nuestro país.

En los Estados Unidos de América, la regulación en cuanto al nivel de radiación permitido,

está reglado por el Comité Federal de Comunicaciones (FCC), y expresamente lo define en

función al efecto térmico y con un tiempo de exposición no mayor a 30 minutos en el mejor de

los casos, sino este límite es de 6 minutos.

A pesar de que es un regla federal, en este momento debido a fallos de la Suprema Corte

Federal, y en otros casos estatales, 34 de los 48 estados continentales desconocen este umbral.

El 1er caso fue el de Omnipoint Communications v. Newtown Township, 00-353, 3rd U.S.

Circuit Court of Appeals Supreme Court

International Conference on Cell Tower Siting - Linking Science & Public

Health Salzburgo 7-8 de junio del 2000

1.- Se recomienda que los derechos para la erección y la operación de una estación base

deberá estar sometida a un procedimiento de permiso. El protocolo deberá incluir los

siguientes aspectos:

Medición de prueba de emisión de llamadas telefónica y conversación dentro de un aula a

cincuenta centímetros de distancia del aparato

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181 193 205 217 229 241253 265 277 289 301 313 325 337 349 361373 385 397 409 421433 445 457 469 481493 505 517 529

Cant idad de mediciones de 400 mseg.

mW/cm2

Serie1

Gráf ica 13

29

• Información anticipada con la participación del público local

• Inspección de lugares alternativos para la instalación

• Protección de la salud y el bienestar

• Consideración en la conservación del panorama del terreno y ciudad

• Registro y medición de exposición.

• Consideración de exposición de las fuentes preexistentes de emisión de HF

EMF.

• Inspección y monitoreo periódico después de la instalación.

•

2.- Se recomienda que se establezca una base de datos nacional a nivel de gobierno, para

dar detalles de todas las estaciones base y sus emisiones.

3.- Se recomienda para las estaciones base preexistentes y las nuevas, explotar todas las

posibilidades técnicas para asegurar exposiciones lo más bajas posibles (principio

ALATA), y que las nuevas estaciones base estén planificadas para garantir, que la

exposición sobre lugares donde la gente pasa largos períodos de tiempo, sea la mas baja

posible, pero con un estricto cumplimiento de las normas públicas de salud.

4.- En este momento las evaluaciones de los efectos biológicos de la exposición de

radiación desde las estaciones base en el rango de bajo dosaje es dificultoso, pero es

indispensable para la protección de la salud pública. No hay evidencia de un umbral que

afecte a la salud en forma adversa.

La recomendación de un límite específico de exposición está propensa a una considerable

cantidad de incertezas, por lo cual debe considerarse como preliminar. Para el total de

irradiaciones de alta frecuencia se recomienda el valor límite de 100 mW/m2 (10 μW/cm2).

Para una protección de la salud pública preventiva, se recomienda como un nivel de

referencia para la suma del total de exposición desde todas las estaciones de EMF

moduladas por pulsos de alta frecuencia, tales como estaciones base GSM, el valor de

1mW/m2 (0.1 μW/cm2).

Normativa para la República Argentina

Dirección Nacional de Calidad Ambiental, de la Secretaría de Salud y Acción Social, establece

un nivel admisible de densidad de potencia para el caso de la población en general, que está

definido para el rango de frecuencias de 400MHz a 2000 MHZ, en un valor dado por

2

admisible

S f mW/cm

2000

= ⎡⎣ ⎤⎦

Esta expresión forma parte de la resolución Nº 202/95 del ministerio de Salud y Acción Social

de la Nación.

De acuerdo a esta última expresión, el límite para la frecuencia de la antena GSM

2

admisible

S 1930 0,965 mW/cm

2000

= = ⎡⎣ ⎤⎦

Ambas expresiones están dadas para efecto térmico con exposición máxima de 6 minutos de

acuerdo a lo establecido por el ICNIRP.

30

Esta resolución de la Secretaría de Salud, fue resulta en función al estudio “Prospección de

radiación electromagnética ambiental no ionizante” que fuera ordenado en 1984 y fue

entregado y publicado en 1988. Como es notorio, para esa época, la telefonía celular era

inexistente en el país.

NIVELES ADOPTADOS POR DISTINTOS PAISES

Suecia 0,0022 mW/cm2 2,2 μW/cm2

Italia 0,010 mW/cm2 10 μW/cm2

Austria 0,0001 mW/cm2 0,1 μW/cm2

Suiza 0,0042 mW/cm2 4.2 μW/cm2

Rusia 0,0024 mW/cm2 2,4 μW/cm2

Polonia 0,01 mW/cm2 10 μW/cm2

ECM 0,0027 mW/cm2 2.7 μW/cm2

Reino Unido 0.01 mW/cm2 10 μW/cm2

China 0.0033 mW/cm2 3.3 μW/cm2

Estos niveles son los actuales en función de tener en cuenta el efecto biológico, pero el único

que daría una protección adecuada es el adoptado por Salzburgo, Austria

Los principales elementos que contribuyen a producir muchas enfermedades, en especial el

cáncer, para el caso de los campos electromagnéticos, son los siguientes:

1.- Tiempo de exposición a las fuentes de microondas

2.- Distancia desde la fuente de emisión

3.- Rango de frecuencia de la fuente de emisión

5.- Tipo de modulación de las microondas

6.- Edad de los individuos irradiados

Principio Precautorio

Es una política de manejo del riesgo, aplicada en circunstancias de un alto grado de

incertidumbre científica, que refleja la necesidad de tomar algún tipo de acción para riesgos

potencialmente serios, sin esperar los resultados de las investigaciones científicas replicables y

estudios estadísticos.

La Organización Mundial de la Salud, estableció que se reuniera su Comisión Europea, en

una fecha determinada para el estudio de la aplicación del Principio Precautorio. Esta

reunión fue fijada para el 24 al 26 de Febrero de 2003, en Luxemburgo. En dicha reunión la

OMS decidió que existen suficientes evidencias para aplicar el “Principio Precautorio” tanto a

frecuencias extremadamente bajas (ELF) como para las frecuencias de radio frecuencia y

microondas (RF)/(MW).

Quienes dirigen el Proyecto Internacional de la OMS, Drs. Michael Repacholi y Leeka

Kheifets, anticiparon la posición de la OMS donde se invocaría el Principio Precautorio para

las radiaciones de ELF, RF y MW, para tomar acciones para la preservación del ambiente y

la salud humana.

31

Decisión del Comité Político de la OMS

En Junio de 2003 este comité decidió no aplicar la resolución expresada por la reunión de

Luxemburgo, aduciendo que ésto traería muchas demandas legales y dificultaría el desarrollo

de las comunicaciones, y que debía esperarse a obtener mayores precisiones estadísticas.

Situación en la Republica Argentina para la aplicación del Principio Precautorio

Artículo 41 de la Constitución Nacional

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes

sin comprometer las futuras generaciones; y tienen el deber de preservarlo. El daño

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad

biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que protejan los presupuestos mínimos de

protección, y a las Provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren

las jurisdicciones locales.

Artículo 42 de la Constitución Nacional

Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación del consumo, a

la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y

veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el

consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al

control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios

públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de

conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional,

previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, y de las

provincias interesadas, en los organismos de control.

Ley General del Ambiente Nº 25.675

En nuestro país, la ley general del ambiente (ley 25.675) establece diez principios de política

ambiental, entre ellos, el principio precautorio.

ARTICULO 4 - La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a

través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los

siguientes principios:

• Principio precautorio

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza

científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas

eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

32

Situación en la Provincia de Buenos Aires para la aplicación del Principio

Precautorio

Artículo 28 de la Constitución Provincial

Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires tienen derecho a gozar de un ambiente sano y

al deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y de las generaciones futuras. La

Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su

territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su

lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con

el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. En materia ecológica deberá

preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del

territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el

impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen el ecosistema; promover acciones

que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de

residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada

información y a participar en la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales y

culturales. Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la cualidad de

agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad

productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. Toda

persona física y jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligado a

tomar todas las precauciones para evitarlo.

Legislación Provincia de Buenos Aires, Secretaria de Política Ambiental

Artículo Nro. 28 de la Constitución Provincial y la Ley Nro. 11.723

Artículo 22º: Queda prohibida la radicación de instalaciones generadoras de campos

electromagnéticos en el rango de frecuencias mayor a 300 KHZ en un radio menor o igual a

100 metros de los siguientes lugares: espacios verdes públicos, lugares históricos, hospitales,

centros de salud, institutos de diagnóstico y/o tratamiento, clubes deportivos, jardines de

infantes, escuelas, colegios, universidades, geriátricos, estaciones de servicio de combustibles

y/o depósito de combustibles, playas de maniobras de camiones transportadores de

combustibles o sustancias explosivas, depósitos de explosivos. La presente enumeración no es

taxativa y puede ser ampliada por disposición de la autoridad de aplicación.-

Lamentablemente esta Resolución fue derogada, y reemplazada por la Resolución 144/07 a

partir del 29 de Febrero, que elimina este artículo y lo reemplaza por el siguiente:

ARTICULO 15. Las nuevas instalaciones generadoras de campos electromagnéticos en el

rango de frecuencias mayor a 300 KHz que se ubiquen en un radio menor de 100 m de,

hospitales, centros de salud, geriátricos, jardines de infantes, escuelas, colegios, deberán

presentar un estudio que demuestre la necesidad de adopción de la localización propuesta y su

justificación por la no disponibilidad de sitios alternativos, necesidad de cobertura de servicio,

conjuntamente con la evaluación de alternativas posibles. La viabilidad de las propuestas

serán evaluadas por la Secretaria de Política Ambiental.

La aprobación de sitios en tales condiciones tanto para instalaciones nuevas como

para preexistentes, podrá llevarse a cabo siempre que se demuestre que la nueva instalación

no incrementa el nivel existente por encima de los límites de exposición establecidos en el

33

Artículo 1°, o bien para las preexistentes, que el nivel existente en la zona encuadra en los

citados límites. En estos casos a su vez, se requerirán mediciones de control de radiaciones

electromagnéticas a cargo de la empresa, las cuales comprenderán sitios sensibles y puntos de

acuerdo a protocolo, y se realizarán con la periodicidad que esta Autoridad de Aplicación fije.

La Secretaría de Política Ambiental podrá requerir la relocalización de un sitio,

cuando existan motivos de riesgo hacia la población.

Esto es producto de la presión ejercida por las Empresas de comunicaciones, pero los

funcionarios se olvidan del último párrafo del articulo 28 de la Constitución Provincial que

dice: “Toda persona física y jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está

obligado a tomar todas las precauciones para evitarlo”.

Situación a nivel Municipal dentro de la Provincia de Buenos Aires

Los municipios no tienen posibilidad de legislar sobre los niveles de radiación

electromagnética, pero si tienen la posibilidad de aplicar zonificación para la instalación de

torres de antenas con emisión de ondas electromagnéticas.

Así han sido las soluciones encaradas por las comunidades de varios países como ser el

Reino Unido, Australia, y Nueva Zelanda donde se excluye la posibilidad de instalar torres de

telefonía celular dentro de un radio de 500 metros de escuelas, hospitales, hogares de ancianos

y zonas residenciales.

Situación del Municipio de Bahía Blanca

1.- Exclusión de 500 metros alrededor de escuelas, hospitales, hogares de ancianos y zonas

residenciales.

En este caso, prácticamente debido a la ubicación de escuelas, hospitales y hogares de

ancianos, la zona de exclusión está dada por todo el ejido urbano

2.- Exclusión de toda zona residencial del ejido urbano

Este caso implica la erradicación de la mayoría de las antenas instaladas dentro de la

ciudad, lo cual crea problemas técnicos de comunicación de los teléfonos con sus respectivas

torres, en especial en la zona céntrica, debido a la baja potencia de los teléfonos.

Soluciones Técnicas Propuestas

Solución 1

Zonificación con la instalación de torres comunitarias fuera de la Zona Residencial de

la Ciudad de Bahía Blanca

Problema:

Pérdida de comunicaciones entre teléfonos y torres debido a la baja potencia de

emisión de los teléfonos

Solución:

34

Mantener torres con antenas receptoras dentro de la zona residencial las que se

enlazarían con las torres comunitarias mediante fibra óptica, y o enlaces puntuales de

microondas.

Las torres comunitarias deberán estar instaladas a no menos de 2000 metros de las

zonas residenciales

Solución 2

Zonificación con la instalación de equipos de potencia limitada sin torres.

Problema:

Pérdida de comunicaciones entre teléfonos cuando se aleja de la zona residencial

debido a la baja potencia de emisión de los teléfonos

Solución:

Esto consiste en colocar un equipo trans-receptor de baja potencia por cuadra dentro

de la Zona Residencial de la Ciudad de Bahía Blanca sin antena, reemplazando éstas

por una línea con pérdida a lo largo de la cuadra.

Mantener torres con antenas trans-receptoras fuera de la zona residencial. Las torres

comunitarias deberán estar instaladas a no menos de 2000 metros de las zonas

residenciales

Situación Provincia de Córdoba

Constitución Provincia de Córdoba – Título “Medio ambiente y calidad de vida”

Artículo 66. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este

derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos

para la salud, a la conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores

estéticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y la

fauna.

El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de

especial protección en la Provincia.

El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales

ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin

discriminación de individuos o regiones.

Para ello, dicta normas que aseguren:

1. La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración,

diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos.

2. La compatibilidad de la programación física, económica y social de la Provincia, con

la preservación y mejoramiento del ambiente.

3. Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio.

4. La asignación prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de

vida en los asentamientos humanos.

35

Defensor del Pueblo

Artículo 124. La Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros designa al

Defensor del Pueblo, como comisionado para la defensa de los derechos colectivos o

difusos, la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la

aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones, de acuerdo con lo

que determine la ley. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores, dura

cinco años en sus funciones y no puede ser separado de ellas sino por las causales y el

procedimiento establecido respecto al juicio político.

Municipios:Competencia material

Artículo 186. Son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia

municipal:

7. Atender las siguientes materias: salubridad; salud y centros asistenciales; higiene y

moralidad pública; ancianidad, discapacidad y desamparo; cementerios y servicios

fúnebres; planes edilicios, apertura y construcción de calles, plazas y paseos; diseño y

estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo; control de la

construcción; protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución

ambiental; faenamiento de animales destinados al consumo; mercados, abastecimiento

de productos en las mejores condiciones de calidad y precio; elaboración y venta de

alimentos; creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y

establecimientos de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes en la

materia; turismo; servicios de previsión, asistencia social y bancarios.

OMS (Organización Mundial de la Salud)

Debido a que algunas experiencias en las cuales los campos de ondas electromagnéticas de

bajo nivel en el orden de los μW/cm2, han presentado algunas evidencias de daño a

organismos vivos, ha emprendido, a partir de 1996, un programa multidisciplinario de

investigación de gran magnitud, a nivel internacional, para poder establecer cuál es el nivel

aceptable de radiación electromagnética que puede establecerse como seguro para la salud

humana.

Este estudio comenzó en 1996, por un comité especial para este tema. En el momento de inicio

se dijo que en 1999 se tendría una definición. Cumplido este plazo fue prorrogado hasta el

2003 para luego ser nuevamente extendido al año 2007 durante el cual se espera que sea

entregado. Esto tiene un parangón con el caso de los asbestos (amianto) que iniciaron el

estudio del efecto cancerígeno en 1919, para recién prohibir el uso de los asbestos en forma

definitiva a partir de 1980, debido a que se encontró un sustituto económicamente más

rentable.

ICNIRP (Comité Internacional para Protección de Radiaciones No Ionizantes)

“Lineamiento Básico para la Limitación de Exposición”, (Abril 1998) dice:

Este lineamiento para la limitación de la exposición se ha desarrollado siguiendo una

revisión de toda la literatura científica publicada. El criterio aplicado en el transcurso de

la revisión fue diseñado para evaluar la credibilidad de varios de los reportes encontrados

(Repacholi y Stolwijk 1991; Repacholi y Cardis 1997)); solamente establecen efectos que

están limitados en base de exposición de radiación restringida .La posibilidad de cáncer

inducido por la exposición a radiaciones para largo término no han sido consideradas

para el establecimiento del límite, por lo tanto este lineamiento está basado en término de

tiempos cortos, y efectos de la salud inmediatos tales como la estimulación de los nervios y

36

músculos periféricos, golpes y quemaduras causadas por el toque de elementos

conductores, y elevación de la temperatura de la piel como resultado de la absorción de

energía durante la exposición de REM (Radiación Electromagnética). En el caso

potencial de los efectos de exposición a largo término, tal como el incremento de riesgo de

cáncer, ICNIRP concluye que los datos disponibles son insuficientes para proveer

lineamientos básicos para establecer restricciones a la exposición, aunque se esté

avanzando en estudios epidemiológicos que proveen de datos sugestivos, pero no

convincentes.

Como podemos observar la norma establecida por el ICNIRP es exclusivamente aplicable a

efecto térmico, y expresamente deja de lado todo efecto biológico, además establece un

período de tiempo, el cual es de 6 minutos, por lo tanto, no puede tomarse como referencia a

exposición crónica, como lo es el caso de transmisión continua, como lo son las transmisiones

de telefonía celular, estaciones de AM - FM, y Televisión, siendo esto más problemático para

modulación digital.

FCC (Federal Communication Commission)

“Una guía para gobiernos locales oficial, para la emisión segura de antenas transmisoras de

emisión de RF” (Julio 2000)

El límite establecido para el MEP (Maximum Permisible Exposure)(Exposición Máxima

Permisible) son especificados para límites de tiempos promedios de exposición. Esto

significa que la exposición puede ser promediada sobre un intervalo tiempo promedio

especificado (30 minutos para población en general/exposición no controlada o 6 minutos

para caso de ocupacional/ exposición controlada. Sin embargo para el caso de público en

general, el tiempo promedio no es usualmente aplicable debido a las incertezas sobre las

condiciones de exposición exactas y la dificultad del control del tiempo de exposición.Por

lo tanto, la aproximación conservativa típica, es asumir que cualquier exposición a RF

para el público en general es continua dentro del tiempo establecido.

Como podemos observar la norma establecida por la FCC es exclusivamente aplicable a

efecto térmico, y para un período de 6 minutos, por lo tanto no puede tomarse como

referencia a exposición crónica, como lo es el caso de transmisión continua.

Organizaciones Internacionales

Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética (ICEMS)

Resolución de Benevento

La Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética (ICEMS) organizó una

conferencia internacional denominada Aproximación al Principio de Precaución y los Campos

Electromagnéticos: Racionalidad, legislación y puesta en práctica, en la ciudad de Benevento,

Italia, los días 22,23 y 24 de febrero de 2006. La reunión fue dedicada a W. Ross Adey, M.D.

(1922-2004).

En la conferencia, los científicos han desarrollado y ampliado la resolución

2002 de Catania y han resuelto que :

1. Nuevas evidencias acumuladas indican que hay efectos adversos para la salud como

resultado de la exposiciones, laboral y pública, a los campos eléctricos, magnéticos y

37

electromagnéticos, o CEM, en los niveles de exposición actuales. Es necesario, pero

todavía no se ha realizado, un examen comprensivo, independiente y transparente de

las pruebas puntuales que señalan este riesgo potencial emergente para la salud

pública.

2. Los recursos y medios necesarios para esto son bastante inadecuados, a pesar del

explosivo crecimiento de las tecnologías de telecomunicaciones así como la inversión

enorme en el transporte eléctrico.

3. Hay evidencias de que las fuentes actuales de financiación sesgan y desvían los análisis

y la interpretación de los resultados de las investigaciones hacia el rechazo de la

evidencia de riesgos para la salud pública.

4. Los argumentos según los cuales los campos electromagnéticos (CEM) de intensidad

débil no pueden afectar sistemas biológicos no representan el conjunto actual de la

opinión científica.

5. De acuerdo con nuestra revisión científica, los efectos biológicos pueden ocurrir por

exposiciones campos electromagnéticos de baja frecuencia y los campos

electromagnéticos de radiofrecuencias y microondas. Los estudios epidemiológicos así

como los experimentos in vivo e in vitro demuestran que la exposición a ciertos campos

electromagnéticos de baja frecuencia puede aumentar el riesgo del cáncer en niños e

inducir otros problemas de salud en niños y adultos.

Además, hay una evidencia epidemiológica acumulada que indica un riesgo creciente

de tumor cerebral por el uso a largo plazo de teléfonos móviles, los primeros campos

electromagnéticos de radiofrecuencias que han comenzado a ser estudiados

comprensivamente.

Los estudios epidemiológicos y de laboratorio que demuestran los riesgos crecientes

para los cánceres y otras enfermedades por exposiciones laborales a campos

electromagnéticos no pueden ser ignorados. Los estudios de laboratorio sobre cánceres

y otras enfermedades han divulgado que la hipersensibilidad a campos

electromagnéticos puede ser debida en parte a una predisposición genética.

6. Animamos a los gobiernos a que adopten una normativa marco de pautas para la

exposición pública y laboral a campos electromagnéticos (CEM) que reflejen el

Principio de Precaución, como algunos países han hecho ya. Las estrategias

preventivas deben basarse en el diseño de estándares de funcionamiento y pueden no

definir necesariamente umbrales numéricos porque tales umbrales se pueden

interpretar erróneamente como los niveles debajo de los cuales ningún efecto nocivo

puede ocurrir. Estas estrategias deben incluir:

6.1. Promover las alternativas a los sistemas de comunicación sin hilos, por ejemplo:

uso de la fibra óptica y de los cables coaxiales; diseño de teléfonos portátiles con

especificaciones más seguras de funcionamiento, incluyendo la radiación lejos de la

cabeza; preservar las líneas telefónicas terrestres existentes. Soterrar las líneas

eléctricas de áreas pobladas, solamente instalarlas en zonas residenciales como último

recurso.

6.2. Informar a la población los riesgos potenciales del uso de los teléfonos móviles e

inalámbricos. Aconsejar a los usuarios limitar llamadas por teléfonos móviles y utilizar

una línea telefónica para las conversaciones largas.

38

6.3. Limitar el uso de los teléfonos móviles e inalámbricos a niños, jóvenes y

adolescentes al nivel más bajo posible y prohibir, de una manera urgente, a compañías

de telecomunicación de la comercialización y publicidad dirigida a ellos.

6.4. Requerir a los fabricantes que provean dispositivos de manos libres (altavoz o

auriculares), para cada teléfono móvil e inalámbrico.

6.5. Proteger a los trabajadores de los equipo de generación de CEM, con restricciones

en los accesos y blindaje electromagnético de individuos y estructuras físicas.

6.6. Planificar la instalación de antenas estaciones base y otras infraestructuras de

telecomunicaciones para reducir al mínimo la exposición humana. Registro de las

estaciones base de telefonía con las entidades de planificación locales y uso de

cartografía digital para informar al público sobre las exposiciones potenciales posibles.

Las propuestas para los sistemas inalámbricos urbanos (por ejemplo. Wi-Fi, WIMAX,

sometidas a una revisión pública de la exposición potencial a campos electromagnéticos

(CEM) y, en el caso de estar instalados con anterioridad, los municipios deben

asegurar una información disponible para todos y actualizada regularmente.

6.7. Definir zonas urbanas libres de emisiones, en edificios públicos (escuelas,

hospitales, áreas residenciales) y en los sistemas de transporte público, con el objetivo

de permitir el acceso a las personas extremadamente sensibles a campos

electromagnéticos (CEM).

7. La ICEMS está dispuesta ayudar a las instituciones en el desarrollo de una agenda de

la investigación de campos electromagnéticos. ICEMS anima el desarrollo de

protocolos clínicos y epidemiológicos para las investigaciones de conglomerados

(clusters) geográficos de personas con reacciones alérgicas y otras enfermedades o

sensibilidades a campos electromagnéticos (CEM), y documenta la eficacia de

intervenciones preventivas. ICEMS anima la colaboración científica y las revisiones de

los resultados de las investigaciones.

Nosotros, los científicos abajo firmantes, estamos de acuerdo en la necesidad de ayudar a

la promoción de la investigación sobre campos electromagnéticos y el desarrollo de

estrategias de protección de la salud pública con la aplicación del principio de precaución.

Firmantes:

Fiorella Belpoggi, Fundación Europea de Oncología y Ciencias Medioambientales,

B.Ramazzini, Bolonia, Italia.

Carl F. Blackman, Presidente de la Sociedad de Bioelectromagnetismo, (1990-91), Raleigh,

NC, Estados Unidos.

Martin Blank, Departamento de Fisiología, Universidad de Columbia, Nueva York,

Estados Unidos.

Natalia Bobkova, Instituto de Biofísica Celular, Pushchino, Región de Moscú

Francesco Boella, Instituto Nacional de Prevención y Seguridad en el Trabajo, Venecia,

Italia

Zhaojin Cao, Instituto Nacional de Salud Medioambiental, Centro Chino para el Control

de Enfermedades, China

Sandro D.Allessandro, Físico, Alcalde de Benevento, Italia, (2001-2006).

Enrico D.Emilia, Instituto Nacional para la Prevención y Seguridad en el Trabajo,

Monteporzio, Italia

39

Emilio Del Giuduice, Instituto Nacional de Física Nuclear, Milán, Italia.

Antonella De Ninno, Agencia Nacional para la Energía, Medio Ambiente y Tecnología de

Italia,

Frascati, ItaliaAlvaro A. De Salles, Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Porto

Alegre,

BrasilLivio Giuliani, Veneto del Este y Sur del Tirol, Instituto Nacional para la Prevención

y la Seguridad en el Trabajo, Universidad de Camerino.

Yury Grigoryev, Instituto de Biofísica; Presidente del Comité Nacional Ruso del NIERP.

Settimo Grimaldi, Instituto de Neurobiología y Medicina Molecular, Centro de

Investigación Nacional, Roma, Italia

Lennart Hardell, Departamento de Oncología, Hospital Universitario, Orebro, Suecia

Magda Havas, Estudios sobre Recursos y Medio Ambiente, Universidad de Trent,

Ontario, Canadá

Gerard Hyland, Universidad de Warwick, Reino Unido; Instituto Internacional de

Biofísica, Alemania; EM Radiation Trust, Reino Unido

Olle Johansson, Unidadde DermatologíaExperimental, Departamento de Neurociencias,

Instituto Karolinska , Suecia.

Michael Kundi, Jefe del Instituto de Salud Ambiental, Universidad Médica de Viena,

Austria.

Henry C. Lai, Departamento de Bioingeniería, Universidad de Washington, Seattle,

Estados UnidosMario

Ledda, Instituto de Neurobiología y Medicina Molecular, Consejo Nacional para la

Investigación, Roma, Italia

Yi-Ping Lin, Centro de Políticas y Análisis de los Riesgos para la Salud, Universidad

Nacional de Taiwan, Taiwán.

Antonella Lisi, Instituto de Neurobiología y Medicina Molecular, Consejo Nacional para la

Investigación, Roma, Italia.

Fiorenzo Marinelli, Instituto de Inmunocitología, Consejo Nacional para la Investigación,

Bolonia, Italia

Elihu Richter, Jefe de Medicina Laboral y Medioambiental, Universidad Hebrea-

Hadassah, Jerusalem, Israel

Emanuela Rosola, Instituto de Neurobiología y Medicina Molecular. Consejo Nacional

para la Investigación, Roma, ItaliaLeif

Salford, Jefe del Departamento de Neurocirugía, Universidad de Lund, Suecia.

Nesrin Seyhan, Jefe del Departamento de Biofísica, Director del Gazi NIRP Center,

Ankara, Turquía.

Morando Soffritti, Director científico de la Fundación Europea de Oncología y Ciencias

Medioambientales,

B. Ramazzini, Bolonia, ItaliaStanislaw Szmigielski, Instituto Militar de Epidemiología e

Higiene, Varsovia, Polonia

Mikhail Zhadin, Instituto de Biofísica Celular , Pushchino, Región de Moscú

Solución Técnica Para lograr emisiones de bajo nivel sin afectar el sistema de

comunicaciones inalámbricas

En primer lugar se deben cambiar los actuales transmisores por equipos trans-receptores

para telefonía celular que son de tamaño reducido, como se puede apreciar en la figura 28 y

deberían ser colocados uno por cuadra conectados a líneas con pérdidas para producir un

campo de irradiación bajo en toda la zona de influencia.

40

Figura 28

En lugar de torres con antenas se usa un cable coaxial construído especialmente para que

irradie con bajo nivel de densidad de potencia. Este cable coaxial está preparado ex profeso

con una apertura en el blindaje para producir pérdidas de bajo nivel como se puede apreciar

en la figura 29. Con este tipo de cable se puede conseguir una densidad de campo

electromagnético por debajo de 1μW/cm2.

Figura 29

90

Equipos Ericsson RBS-230 para telefonía GSM de Baja Potencia

© Ing Nestor H Mata

41

El costo estimativo de una instalación utilizando este tipo de configuración es del orden de un

20% más cara que la instalación utilizando torres, para una misma cobertura.

◄●►◄●►◄●►◄●►◄●►◄●►

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Bahía Blanca

Grupo de Estudios de Bio–Ingeniería

Ing Néstor Hugo Mata

Director

nmata@frbb.utn.edu.ar

Bahía Blanca, 21 de Agosto de 2008